Szczecin, dnia   06 .07.2016 r.

Nr sprawy: AG-AS/272-21/2016

Dotyczy: Dostawy urządzenia wielofunkcyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie

### Do Zamawiającego wpłynęły pytanie dotyczące opisu przedmiotu zamówienia od Wykonawców. Zamawiający, działajac na podstawie art. 38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ujawnia treść zapytań bez wskazywania ich źrodła wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie:

Zwracam się do zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do postępowania urządzenia (Xerox Work Cetre 7855) o następujących parametrach technicznych (pozostałe parametry zgodne lub przewyższające parametry wskazane w specyfikacji załącznika 1A do SIWZ):

| Parametry przedstawione w SIWZ | Parametry proponowanego rozwiązania |
| --- | --- |
| Czas wykonania pierwszej kopii: pełno kolorowej nie więcej niż 5,7 s., monochromatycznej nie więcej niż 4 s. | Czas wykonania pierwszej kopii: pełno kolorowej nie więcej niż 7,1 s., monochromatycznej nie więcej niż 5,9 s. |
| Wbudowany dysk twardy nie mniejszy niż 320 GB | Wbudowany dysk twardy 250 GB |
| Pojemność wyjściowa nie mniej niż 500 arkuszy | Pojemność wyjściowa 350 arkuszy (podwójna taca odbiorcza łącznie na 250 arkuszy, taca boczna na 100 arkuszy. Możliwość przypisania każdej z trzech tac do konkretnego rodzaju pracy lub danego użytkownika. |
| Obsługa papieru o gramaturze 52 – 300 g/m2 | Obsługa papieru o gramaturze 60 – 300 g/m2 |
| Wyposażony w czujnik zbliżeniowy uruchamiający urządzenie z trybu uśpienia | brak |
| Wyposażone w dotykowy kolorowy panel sterujący 10,1 cala | Wyposażone w dotykowy kolorowy panel sterujący 8,4 cala |
| Wymagania dodatkowe |  |
| Urządzenie gotowe do pracy z pełnowartościowymi materiałami eksploatacyjnymi na 33 000 stron czarnych i 22500 kolorowych wg normy ISO/IEC 19798. | Urządzenie gotowe do pracy z pełnowartościowymi materiałami eksploatacyjnymi na 26 000 stron czarnych i 15000 kolorowych wg normy ISO/IEC 19798. |

Dodatkowe funkcje proponowanego rozwiązania:

- Skanowanie z OCR do postaci przeszukiwalnych plików .pdf

- Jednoprzebiegowy skaner dwustronny o prędkości skanowania do 133 obrazów na minutę

- Cztery kasety o łącznej pojemności 3040 arkuszy, w tym tandem tray na 2000 ark. A4 (80gsm)

- Potrójna taca odbiorcza z możliwością przypisania do użytkownika bądź typu pracy (druk, kopia)

UZASADNIENIE:

Jeżeli proponowane przez nas urządzenie okaże się najtańsze, zamawiający będzie miał do dyspozycji urządzenie o zbliżonych parametrach posiadające dodatkową funkcjonalność wzbogacającą możliwości archiwizowania i obiegu dokumentacji (skanowanie z OCR), oraz wyposażone w dodatkowe opcje zwiększające ergonomię i produktywność pracy (większa prędkość druku i kopiowania, dodatkowe kasety, jednoprzebiegowy skaner dwustronny, potrójna taca odbiorcza), a także gwarantujące najwyższą jakość wydruku wśród urządzeń klasy office (dzięki rozdzielczości 1200x2400dpi).

Ponadto całkowity koszt uzyskania wydruku kolorowego niezależnie od pokrycia (wliczone oryginalne materiały eksploatacyjne oraz serwis) na proponowanym urządzeniu jest zdecydowanie niższy od kosztu zakupu samych tonerów do urządzenia, na którym opiera się specyfikacja techniczna podana w SIWZ. W związku z tym TCO (całkowity koszt posiadania i użytkowania) proponowanego modelu będzie znacznie niższy niż TCO urządzenia przyjętego w SIWZ, co stoi w zgodzie z interesem zamawiającego i tym samym – interesem publicznym.

Odpowiedź:

Zamawiane urządzenie wielofunkcyjne będzie eksploatowane w „newralgicznym” miejscu Uczelni co wiąże się z koniecznością bardzo szybkiego uruchomienia urządzenia i jego gotowości do pracy i łatwości oraz ergonomii obsługi. Wynika z tego potrzeba, aby posiadało czujnik zbliżeniowy do błyskawicznego uruchomienia urządzenia oraz możliwie krótki czas do wykonania pierwszej kopii i duży panel sterujący. Ponadto wymagany jest duży dysk do przechowywania danych. Charakter pracy w tym dziale wymaga od pracowników zajmowania się jednocześnie wieloma zadaniami stąd konieczność zarezerwowania możliwie dużej tacy odbiorczej oraz dużego zapasu materiału eksploatacyjnego.

W związku z powyższym zamawiający nie dopuszcza proponowanych zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj.  termin składania ofert dnia 11.07.2016 r.  godzina 09:45 , termin otwarcia ofert  dnia 11.07.2016.  godzina 10:00.