Szczecin, 14.10.2020r.

Znak sprawy:	BZP-AZ/262-32/20

Dotyczy: 	„Dostawa aparatury kontrolno- pomiarowej dla Akademii Morskiej w Szczecinie”

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie od Wykonawcy. Na podstawie art. 38 Zamawiający ujawnia treść zapytań bez ujawniania jego źródła, oraz udziela na nie odpowiedzi.

Zadanie nr 2 – Oscyloskop cyfrowy 50MHz

Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop bez opcjonalnego interfejsu USB-GPIB, bez funkcji 16-kanałowego analizatora stanów logicznych, z sondą pomiarową 150Hz PVP2150 , bez sondy logicznej RPL1116 oraz bez wbudowanego generatora?

Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zamawiający rezygnuje w zakresie pakietu nr 2 z:

- opcjonalnego interfejsu USB-GPIB

- funkcji 16-kanałowego analizatora stanów logicznych

UWAGA!

Ponadto zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia  zawarty w załączniku B do SIWZ załącznik B do załącznika nr 1 do umowy na Oscyloskop cyfrowy 50 MHz na następujący.

Zadanie nr 2-4 szt

Oscyloskop cyfrowy 50 MHz

Charakterystyka ogólna:

- Pełna kompatybilność z oscyloskopami Rigol serii DS

- Liczba kanałów analogowych: 	4

- Pasmo kanałów analogowych: 50 MHz

- Maks. częstotliwość próbkowania do 1 GSa/s

- Pamięć akwizycji do 12 Mpkt / opcjonalnie do 24 Mpkt

- Innowacyjna technologia „UltraVision”`

- Odświeżanie z częstotliwością do 30 000 przebiegów na sekundę

- Nagrywanie do 60 000 ramek przebiegów w czasie rzeczywistym (opcja)

- Niski poziom szumu, zakres dynamiki: 1 mV/dz do 10V/dz

- Opcjonalne wyzwalanie i dekodowanie magistral szeregowych (RS232, I2C, SPI)

- Wiele poziomów jasności wyświetlanych przebiegów

- Interfejsy komunikacyjne: USB Host i Device, LAN (LXI), AUX, USB-GPIB (opcja)

- Kompaktowe wymiary

- 7-calowy ekran TFT (800x480) WVGA

Charakterystyka szczegółowa poszczególnych modułów

Oscyloskop:

- Pasmo analogowe: 50 MHz

- Liczba kanałów analogowych: 4

- Liczba kanałów cyfrowych (MSO): 16

- Maks. częstotliwość próbkowania:
- Kanały analogowe: 1 GSa/s (1 kanał), 500 MSa/s (2 kanały), 250 MSa/s (3/4 kanały),
- Kanały cyfrowe: 1 GSa/s (8 kanalów), 500 MSa/s (16 kanałów)

- Maks. pojemność pamięci:
- Kanały analogowe: standardowo 12 Mpkt (1 kanał), 6 Mpkt (2 kanały), 3 Mpkt (3/4 kanały) opcjonalnie 24 Mpkt (1 kanał), 12 Mpkt (2 kanały), 6 Mpkt (3/4 kanały)
- Kanały cyfrowe: standardowo 12 Mpkt (8 CH)/6 Mpkt (16 CH); opcjonalnie 24 Mpkt (8 CH)/12 Mpkt (16 CH)

- Częstotliwość odświeżania do 30 000 wfms/s (przebiegów/s)

- Dokładność podstawy czasu ±25 ppm

- Dryft podstawy czasu  ±5 ppm/rok

- Zakres podstawy czasu 5 ns/dz ~ 50 s/dz

- Impedancja wejściowa (1 M( ±2%) (13 pF ±3 pF):
- Kanały analogowe: (1 M( ±2%) (13 pF ±3 pF);
- Kana􀃡y cyfrowe: (100 k( ±1%)(8 pF ±3 pF)

- Skala osi pionowej:
Kanały analogowe: 1 mV/dz do 10 V/dz 
Kana􀃡y cyfrowe: poziom progowy ustawiany dla zestawu 8 kanałów, zakres poziomu progowego definiowanego przez użytkownika ±15V ze skokiem 10mV, dokładność poziomu progowego ±(100 mV + 3% ustawienia), minimalne napięcie międzyszczytowe sygnału 500 mVpp

- Dokładność wzmocnienia DC ±2% pełnej skali (1 kanał); ±3% pełnej skali (2, 3, 4, kanały)

- Ogranicznik pasma 20 MHz

- Rejestracja w czasie rzeczywistym, do 60 000 ramek (opcja) odtwarzanie, analiza przebiegów

- Standardowe tryby wyzwalania Edge, Pulse Width, Slope, Video, Pattern, Duration

- Opcjonalne tryby wyzwalania RS232, I2C, SPI, Runt, Windows, Nth Edge, Delay, Time out

- Dekodowanie standardowe magistrala równoległa

- Dekodowanie opcjonalne magistrale szeregowe: RS232, I2C, SPI

- Funkcje matematyczne A+B, A-B, AxB, A/B, FFT, AND, OR, NOT, XOR, Diff, Intg, Lg, Sqrt

- Pomiary automatyczne Vpp, Vamp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vavg, Vrms, Vavg jednego okresu, Vrms jednego okresu, przerost, przedrost, obszar, obszar okresu, częstotliwość, okres, czas narastania i opadania, +Width, -Width, +Duty, -Duty, opóźnienie A+B zbocza narastającego, opóźnienie A+B zbocza opadającego, przesunięcie fazy A+B zbocza narastającego, przesunięcie fazy A+B zbocza opadającego

- Interfejsy komunikacyjne USB Host, USB Device, LAN(LXI), wyjście AUX (Trig Out, Pass/Fail), konwerter USB-GPIB (opcja)

- Ekran 7,0” TFT LCD, WVGA (800x 480), 64 poziomów jasności przebiegu

- Wymiary (Sz. x Wys. x Gł.) 313,1 mm x 160,8 mm x 122,4 mm

- Waga 3,2 kg ±0,2 kg (bez opakowania)

- Sondy pomiarowe w standardzie 150 MHz 4 komplety

Okres gwarancji – min. 24 miesiące