Szczecin, 13.03.2014 r.

Wg rozdzielnika

Znak sprawy:	BZP/AG/4/2014

Dotyczy: 	Dostawa systemu AIS

W związku ze zwróceniem się Wykonawców do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Akademia Morska w Szczecinie przekazuje treść zapytań, które wpłynęły wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

W załączniku A do SIWZ LP 2 napisano, iż wymagany jest wyświetlacz o przekątnej min. 26” i rozdzielczości min. 1900x1200 pikseli.

Czy jest dopuszczalny wyświetlacz o przekątnej 23,1” i rozdzielczości 1600x1200 pikseli?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość, w związku z powyższym działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o dokonaniu zmiany treści SIWZ, która dotyczy zapisu w załączniku A do SIWZ w wierszu 2 i polega na dodaniu zapisu:

„oraz o przekątnej min. 23,1” i rozdzielczości min. 1600x1200 pikseli”

Pytanie nr 2

W załączniku A do SIWZ LP 8 napisano: „Wraz ze stanowiskiem ECDIS musi być dostarczone oprogramowanie umożliwiające przeprowadzenie symulacji na zaproponowanym stanowisku ECDIS” Prosimy o specyfikację techniczną tego oprogramowania i określenie co i w jaki sposób ma być symulowane.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający przez ten zapis rozumie, że stanowisko ECDIS musi umożliwiać współpracę z symulatorem danych nawigacyjnych w sentencji NMEA0183 oraz musi być dostarczone wraz z nim. Symulator musi umożliwiać wygenerowanie obiektu pływającego( statku) w pełnym zakresie sterowania jego parametrami ruchu. Kursant(student) musi mieć możliwość sterowania statkiem poruszającym się na wybranej mapie systemu ECDIS.

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o dokonaniu następującej zmiany treści SIWZ.

- Rozdział XIII Opis sposobu przygotowania ofert pkt 9:

Otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i podpisanej w następujący sposób: „Oferta na dostawę systemu AIS ”, nr sprawy BZP/AG/4/2014” oraz: „Nie otwierać przed dniem 17.03.2014 r., godz. 11:00”

- Rozdział XIV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Otrzymuje brzmienie:

Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ) składać należy w Akademii Morskiej w Szczecinie, Kancelaria pok. 73a., ul. Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin, 
w terminie do 17.03.2014 r. do godziny 10:30

Otwarcie ofert nastąpi: 17.03.2014 r. w Akademii Morskiej, ul. Wały Chrobrego 1-2, 
70-500 Szczecin, w Dziale Zamówień Publicznych, pok. 63 o godzinie 11:00 Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału.

W celu ułatwienia przygotowania ofert, Zamawiający umieszcza na swojej stronie ujednoliconą wersję SIWZ.